## Slide 1
农业视觉花朵计数：数据、平台与效率权衡
——菊花田间感知研究的探索与思考
汇报人：舒磊
南京农业大学
智慧农业学院（人工智能学院）
lei.shu@njau.edu.cn

## Slide 2
多少朵菊花？
开花数：14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
花蕾数：63

## Slide 3
这个呢？
3024

## Slide 4
还有这个？
3257

## Slide 5
最后这个？
5413

## Slide 7
报告大纲
01
02
03
04
05
表型入口：视觉花朵计数的农业意义
花期监测 · 产量估算 · 采收决策 · 育种表型
场景约束：真实环境中的计数难题
密集遮挡 · 尺度变化 · 光照扰动 · 平台运动
方法演进：视觉花朵计数的主要路线
目标检测 · 密度估计 · 多目标跟踪 · 边缘部署
平台权衡：空中与地面感知的取舍
无人机平台 · 地面机器人 · 覆盖范围 · 观测精度 · 作业效率
框架与思考：走向系统化视觉花朵计数
双维分析框架 · 通用模型启发 · 专用模型价值 · 应用展望

## Slide 8
01
表型入口：视觉花朵计数的农业意义
花期监测 · 产量估算 · 采收决策 · 育种表型

## Slide 9
表型入口：视觉花朵计数的农业意义
花朵数量是连接作物生长、产量形成与农事决策的关键表型指标
花期监测
何时开花
产量估算
能产多少
采收决策
何时采摘
育种表型
如何评价
因此，花朵计数不是一个孤立算法题，而是农业生产管理中的基础感知环节。
?
在经济作物中，花量往往与后期产量潜力相关；在观赏植物中，花量、开花整齐度和盛花期直接影响观赏价值和管理策略。
视觉计数可以把这些主观描述转化为可记录、可比较、可建模的数据

## Slide 10
表型入口：视觉花朵计数的农业意义
人工观察难以支撑连续化田间监测
主观性强；效率低；难以覆盖大面积；难以形成连续时序数据。
为什么人工计数不够
视觉计数的价值
非接触；可重复；可空间化；
可与无人机/机器人平台结合。
1
1
人工计数存在主观性强、效率低、覆盖有限、难以形成来纳许时序数据等局限，制约农业表型研究的精度和规模化
视觉计数具备非接触、高效率、广覆盖和连续监测等优势，为花期监测、产量估计与管理决策提供可靠支撑
人工计数难以支撑连续化、规模化、可重复的田间监测；视觉计数则通过非接触、高通量和多平台协同，为花期监测与管理决策提供数据支撑

## Slide 11
表型入口：视觉花朵计数的农业意义
花量直接关联生产和观赏评价
01
03
种类多、密集、遮挡与尺度变化明显
02
依托南农优势作物，服务菊花育种需求
04
具备连续花期监测与预测价值
面向品种评价与育种筛选，亟需高通量花期表型数据
它不是一个“小作物案例”，而是复杂农业视觉感知问题的浓缩场景
为什么以菊花作为切入点
支撑花期监测、动态分析与预测

## Slide 12
02
场景约束：真实环境中的计数难题
密集遮挡 · 尺度变化 · 光照扰动 · 平台运动

## Slide 13
场景约束：真实环境中的计数难题
所面临的计数难题是什么？
场景复杂、品种差异大
多生长阶段、花朵密集
尺度差异大、种类多、分布密集、品种差异明显
难以落地：精度、速度、覆盖范围和部署成本之间的权衡
[1] Zang S, Shu L, Huang K, et al. Image dataset of tea chrysanthemums in complex outdoor scenes[J]. Frontiers in Plant Science, 2023, 14: 1134911. DOI: 10.3389/fpls.2023.1134911.
固定监测
地面平台
空中平台
花朵计数从算法走向应用时，
核心矛盾不再是“能否识别”，
而是不同观测平台在精度、效率与成本之间的取舍。
空中平台覆盖快，但小目标识别受限；
地面平台观测细，但通行效率和算力受限；
固定监测连续性强，但空间覆盖范围有限。

## Slide 14
场景约束：真实环境中的计数难题
数据多样：静态图像、视频和三维数据对应不同计数任务
静态图像
动态视频
三维数据
[1] ZANG S Y, SHU L, HUANG K, et al. Image dataset of tea chrysanthemums in complex outdoor scenes[J]. Frontiers in Plant Science, 2023, 14: 1134911. DOI: 10.3389/fpls.2023.1134911.
[2] ZANG S Y, SHU L, HAN R, YANG X, CIELNIAK G, ZHANG F Y. Visual‑Based Flower Counting: Techniques and Applications[J/OL]. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2026. DOI: 10.1109/JAS.2026.126050.

## Slide 15
03
方法演进：视觉花朵计数的主要路线
目标检测 · 密度估计 · 多目标跟踪 · 边缘部署

## Slide 16
方法演进：从杀虫灯农情感知到作物表型感知
杀虫灯农情感知基础
1
感知平台与数据迁移
2
作物表型感知延伸
3
利用已有的杀虫灯农情监测平台，我们进一步实现了菊花生长监测和花朵表型分析
Notes: 我们实验室过去做杀虫灯、环境监测和农情采集，核心是把田间信息数字化。但只有环境和虫情还不够，最终还要回到作物本身：作物现在长得怎么样、什么时候开花、花量有多少、是否达到采收或品评标准。因此，我选择菊花花朵计数作为一个表型入口，把实验室已有的田间感知基础进一步延伸到作物生长状态评价。

## Slide 17
方法演进：视觉花朵计数的主要路线
图像采集测试
菊花图像信息采集实例
农情大数据
如何建立二者联系，指导生产
实时数据曲线图部分示例
切花菊全生育期生长
[3] JIN N, HU T, SHU L, et al. A crop Growth Information Collection System Based on a Solar Insecticidal Lamp[J]. Electronics, 2025, 14: 370.
菊花生长趋势图像采集示例
菊花生长信息采集装备

## Slide 18
方法演进：视觉花朵计数的主要路线
这一演进表明，花朵计数已不再只是单张图像中的目标识别问题，而是逐步发展为面向真实农业场景的连续化、平台化与空间化感知问题。
[2] ZANG S Y, SHU L, HAN R, YANG X, CIELNIAK G, ZHANG F Y. Visual‑Based Flower Counting: Techniques and Applications[J/OL]. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2026. DOI: 10.1109/JAS.2026.126050.

## Slide 19
方法演进：视觉花朵计数的主要路线
光照
遮挡
重叠
其他
不同种类茶菊在不同场景下的检测
[4] ZANG S, SHU L, HAN R, et al. Real-Time Detection of Tea Chrysanthemums in Complex Outdoor Scenes[C]//2025 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT). IEEE, 2025: 1-8. DOI: 10.1109/ICIT63637.2025.10965216.

## Slide 20
方法演进：视觉花朵计数的主要路线
菊花图像生成
菊花图像计数
菊花图像检测
菊花三维点云图
[6]Qi C, Gao J, Chen K, et al. Tea chrysanthemum detection by leveraging generative adversarial networks and edge computing[J]. Frontiers in Plant Science, 2022, 13: 850606. DOI: 10.3389/fpls.2022.850606.
[7]Qi C, Nyalala I, Chen K. Detecting the early flowering stage of tea chrysanthemum using the F-YOLO model[J]. Agronomy, 2021, 11(5): 834. DOI: 10.3390/agronomy11050834.
[8]Qi C, Gao J, Pearson S, et al. Tea chrysanthemum detection under unstructured environments using the TC-YOLO model[J]. Expert Systems with Applications, 2022, 193: 116473. DOI: 10.1016/j.eswa.2021.116473.
[5]Qi C, Chen K, Gao J. A vision transformer‐based robotic perception for early tea chrysanthemum flower counting in field environments[J]. Journal of Field Robotics, 2025, 42(1): 65-78. DOI: 10.1002/rob.22398.

## Slide 21
方法演进：视觉花朵计数的主要路线
1.5m/s
1.0-1.5m
菊花劣质苗区域定位与计数
wall
DJI Air3s

## Slide 22
04
平台权衡：空中与地面感知的取舍
无人机平台 · 地面机器人 · 覆盖范围 · 观测精度 · 作业效率

## Slide 23
平台权衡：空中与地面感知的取舍

## Slide 24
平台权衡：空中与地面感知的取舍
典型平台示例
实验室平台（室内）
温室平台（室内）
空中平台（室外）
地面平台（室外）
移动设备
平台选择没有最优解：
轨道式设备
室内无人机
地面移动平台
卫星遥感
无人机
固定平台
室内平台
稳定与可控
空中平台
覆盖与效率
地面平台
灵活近距离高精度
旋转平台
场景类别 | 采集平台 | 采集方式 | 优势 | 局限
室内 | 实验室 - 旋转相机采集 | 单相机多角度 | 灵活、范围广 | 成本较高，技术复杂
 | 实验室 - 固定相机系统 | 多相机 | 成本低、视场稳定 | 范围有限，灵活性不足
 | 温室 - 低空无人机 | 低空航拍 | 灵活、部署方便 | 载荷与续航受限
 | 温室 - 地面移动平台 | 移动多角度采集 | 稳定，适合结构化环境 | 受通道宽度与电池限制
室外空中平台 | 卫星遥感 | 轨道多光谱遥感 | 范围广、多尺度、多时相 | 成本高，受天气影响，处理复杂
 | 高空无人机 | 大范围航拍 | 灵活、覆盖广、速度快 | 载荷低、续航有限、易受天气影响
室外地面平台 | 轨道式设备 | 沿固定轨道线性扫描 | 稳定、规则 | 便携性差，适应性弱
 | 移动设备 | 地面移动多角度成像 | 灵活、多角度 | 续航与覆盖范围受限

## Slide 25
无人机平台
基于超分辨率重建和深度学习的亳菊计数系统研究
[2] ZANG S Y, SHU L, HAN R, YANG X, CIELNIAK G, ZHANG F Y. Visual‑Based Flower Counting: Techniques and Applications[J/OL]. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2026. DOI: 10.1109/JAS.2026.126050.

## Slide 26
无人机平台
基于超分辨率重建和深度学习的亳菊计数系统研究
超分辨率重建SwinIR模型改进
消融实验
重建效果
a)多尺度特征融合
b)Swin Transformer Layer(STL)
c)分阶段感知的混合损失
基本图像重建质量
增强边缘和纹理细节
提升视觉质量和真实感

## Slide 27
无人机平台
基于超分辨率重建和深度学习的亳菊计数系统研究
密度模型计数DSNet改进模型
消融实验
(a)原图
(b)真实图,实际值404
(c)MCNN，预测值386
(d)CSRNet，预测值293
(e)SANet，预测值372
(f)CANNet，预测值395
(g)DSNet，预测值396
(h) DSNet，预测值400
计数效果
1246航点数2h
83航点数
10分钟
2m
4m

## Slide 28
无人机平台
基于超分辨率重建和深度学习的亳菊计数系统研究
超分-密度模型联合训练
平台展示：按照20%重叠率裁剪，总计数加权平均计数
平台展示
平台展示

## Slide 29
地面机器人
VTC-TrackBot: A Robust Spatiotemporal Framework for Real-Time Chrysanthemum Counting on Mobile Edge Devices
[3] ZANG S, SHU L, et al. VTC-TrackBot: A Robust Spatiotemporal Framework for Real-Time Chrysanthemum Counting on Mobile Edge Devices[J]. IEEE Transactions on AgriFood Electronics, 2026. DOI: 10.1109/TAFE.2026.3688647.
[2] ZANG S Y, SHU L, HAN R, YANG X, CIELNIAK G, ZHANG F Y. Visual‑Based Flower Counting: Techniques and Applications[J/OL]. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2026. DOI: 10.1109/JAS.2026.126050.

## Slide 30
地面机器人
VTC-TrackBot: A Robust Spatiotemporal Framework for Real-Time Chrysanthemum Counting on Mobile Edge Devices
VTC-TrackBot的系统架构
田间条件以及多种菊花品种中模型的定性检测结果
模型的计数效果
可视化界面设计
[3] ZANG S, SHU L, et al. VTC-TrackBot: A Robust Spatiotemporal Framework for Real-Time Chrysanthemum Counting on Mobile Edge Devices[J]. IEEE Transactions on AgriFood Electronics, 2026. DOI: 10.1109/TAFE.2026.3688647.

## Slide 31
地面机器人
VTC-TrackBot: A Robust Spatiotemporal Framework for Real-Time Chrysanthemum Counting on Mobile Edge Devices
三种计数策略结合不同多对象追踪器的定量比较
系统硬件组成与现场稳定性分析
传统单线计数法与提出的DSIC策略的示意比较
Nfinal​=∣Thead​∣+∣Ttail​∣−∣M∣
：进入盲区前消失的轨迹数
：离开盲区后重新出现的轨迹数
：在盲区中被成功匹配（重识别）的轨迹对
[3] ZANG S, SHU L, et al. VTC-TrackBot: A Robust Spatiotemporal Framework for Real-Time Chrysanthemum Counting on Mobile Edge Devices[J]. IEEE Transactions on AgriFood Electronics, 2026. DOI: 10.1109/TAFE.2026.3688647.

## Slide 32
05
从视觉花朵计数到农业数字孪生
表型感知 · 时空建模 · 边云协同 · 平行农业

## Slide 33
从视觉花朵计数到农业数字孪生
数字孪生不是把一张图搬到电脑里，而是把花朵数量、位置、时间和结构统一成可模拟、可预测、可决策的表型模型。
数字孪生
预测、仿真、管理、评估
作用:
基于认知和建模输出生成农事管理、病虫害防控、灌溉施肥等决策方案。
认知模型
知识迁移、语义理解
作用:
理解复杂农业场景，实现语义理解、异常解释、跨作物知识迁移
建模模型
密度、点云、花期曲线
作用:
将单点数据组织成时空表型模型，生成密度图、轨迹、花期曲线等。
感知模型
检测、计数、分割、跟踪
作用:
稳定采集田间数据，包括图像、视频、多视角、三维点云。
决策层：怎么管理？
采收窗口、品种评价、灌溉施肥、异常预警、育种筛选
结构层：怎样开花？
冠层结构、遮挡关系、三维分布、花朵与枝叶空间关系
时间层：什么时候开花？
开花曲线、盛花期、花期持续时间、花蕾到开放的动态变化
空间层：在哪里开花？
花朵位置、地块热力图、行间差异、小区差异

## Slide 34
从视觉花朵计数到农业数字孪生
花朵计数进入数字孪生后，才从“感知结果”变成“决策依据”
物理田间
真实花田、果园、温室、品种小区
视觉感知
图像、视频、多视角、三维点云
表型解析
花朵数量、密度、位置、平整度
虚拟园区/数字孪生
空间地图、时间曲线
品种档案、三维结构
仿真预测
花期预测、品种评价、采收窗口、管理风险
管理反馈
灌溉、施肥、采收
病虫害防控、育种筛选
01
02
03
04
05
06

## Slide 35
从视觉花朵计数到农业数字孪生
1. 标准化表型变量
从“花朵数量”扩展到花茎高度、开花率、盛花期、萎蔫度、空间分布和不确定性。
目的：让不同平台、不同作物、不同时间的数据能够进入同一个数字孪生系统。
2. 多源时空融合
融合 RGB、视频、三维点云、环境传感器、气象数据和管理记录。
目的：从单一视觉计数转向花期动态建模和生长状态解释。
3.边云协同与平行农业
边缘端实时计数，云端进行模型更新、趋势预测和虚拟仿真。
目的：形成“感知—建模—预测—决策—反馈”的闭环。
未来视觉计数的关键，不是单个模型更强，而是能否成为农业数字孪生中的稳定表型数据流。

## Slide 37
谢谢!敬请批评指正!
E-mail: lei.shu@njau.edu.cn
Lab Website: http://nljrc.njau.edu.cn/